СИНТЕЗ ДИХЛОРЕТИЛЕНІВ КАТАЛІТИЧНИМ ДЕГІДРОГАЛОГЕНУВАННЯМ 1,1,2-ТРИХЛОРЕТАНУ

Драч О.М., Білокопитов Ю.В.

Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 12, vitaminimum@bigmir.net

У промисловості хлорвініл виробляється у великих кількостях. У процесі синтезу на стадії одержання 1,2–дихлоретану утворюється багато побічних продуктів. Одним із таких побічних продуктів, що утворюється в значних кількостях, є 1,1,2–трихлоретан. Дана сполука є вихідною речовиною для синтезу ряду мономерів. 1,1,2–Трихлоретан переробляють, пропускаючи його пару над шаром розжареного каталізатора, з утворенням чотирьох продуктів, а саме: хлорвінілу (дехлорування), вініліденхлориду, цис- та транс-1,2–дихлоретилену (дегідрохлорування). Селективність утворення продуктів переробки 1,1,2–трихлоретана залежить від вибору каталізатора.

Всі продукти, які отримують при розщепленні 1,1,2–трихлоретану (хлорвініл, вініліденхлорид та 1,2–дихлоретилен) використовують у промисловості для виробництва високомолекулярних сполук. Зокрема, найбільш цінним мономером є вініліденхлорид.

Вініліденхлорид є сировиною для отримання пластмас, композиційних матеріалів, лаків, клеїв та інших цінних продуктів. Кополімеризація вініліденхлориду з акриловою або метакриловою кислотою дозволяє отримати синтетичні латекси (еластомери), які поряд з прозорістю мають підвищену ударну в’язкість, покращену вологостійкість, газонепроникність та термостійкість, а також стійкість до дії органічних розчинників. Такі латекси володіють підвищеною адгезією до фарбників. Відмінні оптичні властивості дозволяють готувати з вініліденхлориду світлозахисні маскувальні плівки, які блокують світло відповідної довжини хвилі, а також фоторезистори.

Метою даної роботи є пошук гетерогенного каталізатора, який дозволить максимально збільшити ступінь перетворення 1,1,2–трихлоретану у дихлоретилени.

Було досліджено процес дегідрогалогенування 1,1,2–трихлоретану на гетерогенному каталізаторі. У якості каталізатора використано хлорид заліза FeCl3 , нанесений на оксид алюмінію Al2O3.

Дослід проводили на установці, яка складається з блоку приготування реакційної суміші, реактора та блоку аналізу вихідних речовин та продуктів реакції. Реакційна суміш заданого складу готувалася насиченням азоту парою 1,1,2-трихлоретану у системі випарювач – конденсатор. Реакція проводилася у межах температур від 200 до 280 оС. Через реактор пропускали реакційну суміш – 1,1,2–трихлоретан в азоті. Концентрація вуглеводню в азоті задавалася температурою конденсатора і становила 1,54 моль/л. Об’ємна швидкість подачі суміші була постійною і становила 170 год –1.

Отримані результати досліджень представлені в Таблиці 1:

### Таблиця 1

Ступінь перетворення 1,1,2 – трихлоретану (X,%) і селективність (S,%) вініліденхлориду (ВДХ),  цис-1,2- (ЦИС) і транс-1,2-дихлоретилену (ТРАНС), а також вихід (Y,%) вказаних продуктів при дегідрохлоруванні 1,1,2– трихлоретану в залежності від температури (Т,оС)

| Т,оС | X,% | S,% | S,% | S,% | Y,% | Y,% | Y,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВДХ | ЦИС | ТРАНС | ВДХ | ЦИС | ТРАНС |
| 200 | 55,0 | 4,2 | 60,1 | 35,2 | 2,3 | 33,0 | 19,3 |
| 220 | 73,0 | 2,5 | 62,2 | 35,0 | 1,8 | 45,4 | 25,5 |
| 255 | 96,4 | 1,8 | 64,8 | 32,2 | 1,7 | 62,5 | 31,1 |
| 265 | 100 | 0,62 | 62,0 | 30,4 | 0,2 | 62,0 | 30,4 |
| 280 | 100 | 0,60 | 60,2 | 30,1 | 0,0 | 60,2 | 30,1 |