# СИНТЕЗ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

# 3,10-ДИАМАНТАНДИОНА

Стасюк Н.Ю., Осипов В.В., Пащенко А.Е., Жук Т.С.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03057, Київ, пр. Перемоги, 37, tatiana_zhuk@ukr.net

Долгое время химия диамондоидов ассоциировалась только с адамантаном, производные которого нашли широкое применение в различных отраслях науки и техники. Для диамантана, триамантана  и тетрамантана разработаны химические методы получения, но относительно недавно стало известно, что диамондоиды можно выделять из фракций нефти и конденсата природного газа. Большим преимуществом диамондоидов по сравнению с наноалмазами, которые получаются с помощью детонации или CVD-процесса (химическое парофазное осаждение), является структурная однородность. Строго определённая геометрическая форма диамондоидов, а также наличие таких свойств алмаза, как отрицательное сродство к электрону, высокая прочность и теплопроводность, привлекают большое внимания к данным структурам в последние десятилетия. Основной целью данного исследования является синтез новых производных диамантана, а именно 3,10-диамантандикетона (5) и его производных, которые являются перспективными с точки зрения использования в различных областях науки и техники.

Схема 1. Синтез 3,10-диамантандикетона (5) и его превращение в 3,10-диметилендиамантан (7)

Для получения соединения 5 была предложена двухстадийная методика, в основе которой лежит окисление диамантанона (1) азотной кислотой с последующим гидролизом, что приводит к  образованию смеси гидроксикетонов (2-4). Целевой продукт 5 с выходом 50% получают в результате окисления смеси 2-4 олеумом. 3,10-Диамантандион 5  был введен в реакцию с реактивом Гриньяра с последующей дегидратацией в присутствии п-толуилсульфокислоты, в результате чего образовался 3,10-диметилендиамантан (7). Все соединения были выделены и охарактеризованы с помощью 1D и 2D спектроскопии ЯМР.

Таким образом, в ходе работы были разработаны методы синтеза и впервые получены 3,10-диамантандион 5 и 3,10-диметилендиамантан 7, что открывает большие перспективы использования диамондоидных фрагментов в качестве структурных блоков в наноэлектронике. Исследование реакционной способности соединений 5 и 7 находиится на стадии исследования.